## Slide 1
Модуляция и детектирование
электромагнитных волн
2009г.

## Slide 2
Радиотелефонная связь – передача речи или музыки с помощью электромагнитных волн.

## Slide 3
Колебания звуковой частоты (звук) представляют собой сравнительно медленные колебания (17 – 20000Гц). Электромагнитные волны такой частоты почти не излучаются.

## Slide 4
Для передачи звука на большие расстояния необходимо использовать высокочастотные электромагнитные колебания.
Для этого используется генератор высокой частоты (ГВЧ).
ГВЧ
Генератор выдаёт электромагнитную волну с частотой более 200000Гц.

## Slide 5
ГВЧ
Генератор высокой частоты соединяется со специальным модулирующим устройством.
Модуляция – изменение амплитуды высокочастотных колебаний с помощью электрических колебаний звуковой частоты.
Модулирующее
устройство
Микрофон

## Slide 6
ГВЧ
Модулирующее
устройство
На выходе модулирующего устройства образуется высокочастотная электромагнитная волна, амплитуда которой меняется в зависимости от колебаний звуковой частоты.
Передающая
антенна

## Slide 7
ГВЧ
Модулирующее
устройство

## Slide 8
Модулированную электромагнитную волну ловит приёмная антенна. Но услышать звук мы не можем, т.к. громкоговоритель радиоприёмника не воспроизводит высокочастотные колебания. Необходимо произвести детектирование.
Детектирование – получение звука из высокочастотного модулированного сигнала.
Приёмная
антенна
Детектор
Громкоговоритель

## Slide 9
Детектор состоит из диода, конденсатора и сопротивления, роль которого обычно играет громкоговоритель.

## Slide 10
Диод пропускает ток только в одном направлении, следовательно он отрежет от высокочастотной электромагнитной волны только те колебания, которые идут в одном направлении.

## Slide 11
Ток, проходящий через диод, попадает на развилку: громкоговоритель – конденсатор. Амплитуда колебаний в отсечённой части электромагнитной волны уменьшается вдвое. При этом в момент обратного тока, когда его значение в цепи равно 0, конденсатор поддерживает ток через громкоговоритель.

## Slide 12
В итоге громкоговоритель воспринимает пульсирующий ток, амплитуда которого совпадает с колебаниями звуковой волны, а высокочастотные пульсации нами на слух не воспринимаются.

## Slide 13
Простейший детекторный радиоприёмник состоит из детектора и приёмной антенны, которая соединяется с колебательным контуром. Путём изменения ёмкости конденсатора КК изменяется период колебаний КК (формула Томсона) и, как следствие, длина принимаемой электромагнитной волны.
Колебательный
контур
Детектор